## Slide 1
DISPOSITIVO AUTÔNOMO PARA MAPEAMENTO E SOLUÇÃO DE LABIRINTOS UTILIZANDO ESP8266 E ALGORITMO DE BUSCA EM LARGURA
Nome: João Gonçalves
Orientador: Me. Marcelo Christiano da França Júnior

## Slide 2
Problema de pesquisa
1
Revisão de literatura
3
Resultados
5
Introdução
2
Metodologia
4
Estrutura da apresentação
Conclusão
6

## Slide 3
Problema de pesquisa
Como percorrer um caminho sem ter conhecimento do percurso, utilizando ESP8266 e algoritmos de busca em largura?

## Slide 4
Introdução

## Slide 5
Contextualização
Tipos de Labirintos
Robô
Rabota e robotnik
Meandros e maze

## Slide 6
Objetivo Geral
Desenvolver um protótipo de um dispositivo autônomo para mapeamento e solução de labirintos utilizando ESP8266 e algoritmos de busca em largura.

## Slide 7
ESP8266
Motores
Sensor
Protótipo
Algoritmo
Objetivos específicos

## Slide 8
Revisão da literatura

## Slide 9
Tópicos abordados
01
Microcontrolador
03
Atuadores
02
Sensores
04
Algoritmo de busca

## Slide 10
Microcontrolador ESP8266
Produzido pela fabricante chinesa Espressif, é um microcontrolador de 32 bits que funciona na frequência padrão de 80 MHz, podendo chegar a 160 MHz. É possível encontrar diversos módulos deste microcontrolador ESP-12E, ESP-07, ESP32, entre outros.

## Slide 11
NodeMCU
Plataforma open source da família ESP8266 criada para ser utilizada no desenvolvimento de projetos IoT (Internet of Things) e também surgiu para facilitar a construção de projetos utilizando o ESP8266.

## Slide 12
Programação
Uma das maneiras de programar o NodeMCU é através da utilização da IDE do Arduino, esta IDE é open source, através desse ambiente podemos usar bibliotecas que utilizam a linguagem C++ entre outras ferramentas fornecidas pelo ambiente.

## Slide 13
Sensores são dispositivos eletrônicos utilizados para obtenção de dados, efetuando a função de medir algum estímulo recebido pelo ambiente externo.
Sensores

## Slide 14
Módulo eletrônico capaz de detectar objetos que estejam em sua frente. Por meio de um LED emissor infravermelho responsável por emitir a luz infravermelha e um LED receptor infravermelho para detectar o sinal infravermelho.
Sensor reflexivo Infravermelho
HW-201

## Slide 15
Sensor
MPU-6050
Combina um giroscópio e um acelerômetro.
Giroscópio é um dispositivo que mede a variação do ângulo, realizando a conversão de quão rápido o sensor está girando em graus por segundo.
01
O acelerômetro exerce a função de medir acelerações, tendo como referência forças externas que agem sobre o mesmo
02

## Slide 16
Atuadores
Dispositivos que exercem a função de converter energia elétrica, hidráulica ou pneumática em potência mecânica.

## Slide 17
Motores elétricos
São os motores mais utilizados, por terem um custo mais baixo, pois a distribuição de energia elétrica é feita principalmente em corrente alternada, e também por funcionarem com uma velocidade fixa proporcionando grandes potências.
Corrente Alternada

## Slide 18
Motores elétricos
Custo mais elevado, pois necessitam de uma fonte de corrente contínua e de uma manutenção frequente. Entretanto ao contrário dos motores de corrente alternada este pode funcionar com velocidades ajustáveis.
Corrente Contínua

## Slide 19
ALGORITMO DE BUSCA EM LARGURA
Utilizado para determinar o menor caminho de um ponto a outro, manualmente, fazendo a busca em todos os caminhos possíveis.

## Slide 20
Metodologia

## Slide 21
Características
Abordagem Quali-quantitativa
Natureza aplicada
Objetivos exploratória
Pesquisa bibliográfica

## Slide 22
Componentes
Microcontrolador
Motor
Sensor
Motor shield

## Slide 23
Teste com motores
Teste com sensor

## Slide 24
Estrutura

## Slide 25
Labirinto
O labirinto foi planejado para possuir 6 linhas e 6 colunas, dispondo de paredes em suas laterais.
Possui medida total de 90x90 cm, havendo em seu piso perfurações a cada 15 cm para demarcar local de acoplamento das paredes.

## Slide 26
Resultados
Construção do protótipo.

## Slide 27
Após a impressão do modelo notou-se que certas medidas como a de encaixe dos motores estavam inadequadas para uso.
ENTRETANTO...
Primeiro
protótipo

## Slide 28
Ao decorrer do trabalho ocorreram cerca de 9 erros referentes a alguma medida, sendo assim necessário a impressão de 9 vezes da estrutura para serem alcançadas as medidas exatas para o segundo protótipo.

## Slide 29
Testes foram realizados com este protótipo a fim de confirmar as capacidades desse modelo, sem demora, notou-se que os motores utilizados não seriam eficazes para tal trabalho por possuírem pouco torque e baixa compatibilidade com rodas disponíveis, assim sendo necessário trocá-los por outra opção que fornecesse maior desempenho e maior uniformidade.
Segundo protótipo

## Slide 30
Motor 300 RPM | Roda Macia - 32mm | Bateria 9 Volts
Componentes adquiridos

## Slide 31
Terceiro protótipo
Com o terceiro protótipo montado, iniciou a fase da programação, para assim se realizar testes de bancada e se necessário buscar melhorias do prototipo.

## Slide 32
Fluxograma

## Slide 33
Resultados Terceiro protótipo

## Slide 34
Resultados Terceiro Protótipo
Problemas
Soluções
Locomoção
Motores de 30 RPM
Sensor MPU 6050
1
1
2

## Slide 35
Quarto Protótipo
Após a implementação do sensor MPU-6050, foi realizado testes de bancadas a fim de validar o protótipo elaborado.

## Slide 36
Validação do protótipo

## Slide 37
Resultados

## Slide 38
Resultados

## Slide 39
Os objetivos deste trabalho foram atingidos com êxito, portanto, expondo dessa forma que é possível realizar o desenvolvimento de um protótipo autônomo capaz de mapear e solucionar labirintos utilizando tecnologia do ESP8266 e algoritmos de busca em largura.
Devido ao foto do protótipo final ser compacto e didático, pode ser usado para fins de aprendizado sobre algoritmos de busca aplicados em situações do cotidiano, tendo em vista que o protótipo realiza o mapeamento dos possíveis trajeto necessário para alcançar o destino e logo após procurar o melhor caminho.
Conclusão

## Slide 40
Trabalhos Futuros
Desenvolver um sistema para o mapeamento utilizando visão computacional;
Implementar algoritmo Proporcional integral derivativo com base nos valores de ângulos obtidos para uma melhor locomoção entre as paredes;
Realizar o desenvolvimento de um aplicativo que exibe o mapeamento do labirinto em tempo real e após apresente o melhor caminho;